## Slide 1
Clase 317 — Seguridad física y ambiental
parte 17 profundizacion para certificaciones
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Diseñar y evaluar controles de seguridad física y ambiental que protegen personas, equipos e información en instalaciones y centros de datos. La seguridad lógica se derrumba si alguien puede entrar a la sala de servidores; esta clase cubre desde CPTED y defensa en profundidad perimetral hasta HVAC, energía redundante y controles de acceso físico —temas del dominio de Physical Security de CISSP y Security+.

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Aplicar los principios de CPTED (disuasión, retraso, detección, respuesta) al diseño de un sitio.
• Diseñar una arquitectura de defensa en profundidad física por capas (perímetro → edificio → sala → gabinete).
• Especificar requisitos ambientales de un centro de datos: HVAC, humedad, energía (UPS/generador) y supresión de incendios.
• Seleccionar controles de acceso físico (mantraps, badges, biometría, tailgating prevention) según el nivel de riesgo.
• Evaluar una instalación existente y producir una lista de hallazgos priorizada.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design)
• 2 — Defensa en profundidad física por capas
• 3 — Controles de acceso físico
• 4 — Tailgating / piggybacking
• 5 — HVAC, humedad y control ambiental
• 6 — Energía: UPS, generadores, PDU, redundancia
• 7 — Supresión de incendios en salas de TI

## Slide 5
📖 Definiciones y características
• CPTED: metodología de diseño que reduce el delito mediante el entorno físico. Sus pilares son vigilancia natural, control natural de accesos, refuerzo territorial y mantenimiento. Característica clave: la prevención empieza en la arquitectura del sitio, no en el guardia.
• Defensa en profundidad física: capas concéntricas (cerca perimetral, iluminación, CCTV, recepción, puertas, sala, rack). Característica clave: fallar una capa no compromete el activo.
• Mantrap / esclusa (access control vestibule): doble puerta interbloqueada donde solo se abre una a la vez, con verificación entre ambas. Característica clave: neutraliza el tailgating.
• Tailgating (piggybacking): una persona no autorizada sigue a una autorizada a través de una puerta. Característica clave: derrota badges y biometría; se mitiga con esclusas, torniquetes y concienciación.
• HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning): sistema que mantiene temperatura (~18–27 °C según ASHRAE) y humedad relativa (40–60 %). Característica clave: exceso de humedad → corrosión; defecto → electricidad estática.
• UPS (Uninterruptible Power Supply): batería que cubre el corte hasta que arranca el generador y acondiciona la energía (sags, spikes, brownouts). Característica clave: puente de segundos-minutos, no autonomía prolongada.
• Supresión limpia (clean agent, p. ej. FM-200/Novec 1230): apaga incendios sin residuos ni daño a electrónica, a diferencia del agua. Característica clave: protege equipos; requiere control de descarga por concentración de O₂.

## Slide 6
🧰 Herramientas y preparación
• Clase de evaluación de instalaciones; herramientas de campo y documentación:
• Plano del sitio / floor plan (draw.io o PDF del edificio) para marcar capas y controles.
• Lista de verificación basada en NIST SP 800-53 (familia PE — Physical and Environmental Protection).
• Termómetro/higrómetro o sensor IoT para medir condiciones reales de una sala de equipos.
• Cámara para documentar hallazgos (con autorización de la organización).
• Estándar ASHRAE TC 9.9 como referencia de rangos térmicos para datacenters.

## Slide 7
🧪 Laboratorio guiado — Evaluación física de una sala de servidores
• Ejercicio aplicado: evaluarás (real o sobre plano) una sala de equipos y producirás un informe de hallazgos priorizado.
• Delimita el alcance. Elige la instalación (sala de servidores, MDF/IDF o datacenter pequeño) y obtén autorización. Documenta límites y activos protegidos.
• Mapea las capas. Sobre el plano, dibuja las capas de defensa: perímetro exterior, control de acceso al edificio, pasillo, puerta de la sala, gabinete/rack. Marca dónde hay control y dónde no.
• Evalúa acceso físico. Verifica: ¿badge + PIN o solo badge? ¿Hay esclusa o torniquete? ¿Puertas con cierre automático? Registra riesgo de tailgating en cada punto.
• Evalúa vigilancia. Ubica cámaras (cobertura, ángulos ciegos), iluminación, señalización territorial y retención de grabaciones (¿cumple política, p. ej. 30–90 días?).
• Mide condiciones ambientales. Toma temperatura y humedad en frente y detrás de los racks (hot/cold aisle). Compara con rango ASHRAE 18–27 °C / 40–60 % HR.
• Revisa energía. Confirma existencia de UPS, autonomía, prueba periódica del generador, PDUs redundantes (fuente A/B), y protección contra sobretensión.

## Slide 8
✍️ Ejercicios
• Aplica los 4 pilares de CPTED al diseño de un estacionamiento corporativo.
• Dibuja las capas de defensa en profundidad física de un datacenter Tier III.
• Explica tres controles concretos contra tailgating y su costo/fricción relativa.
• Calcula los minutos de autonomía de un UPS de 10 kVA con carga de 6 kW y banco de baterías dado (usa una hoja de cálculo).
• Compara supresión por agua, gas inerte y clean agent para una sala con personal presente.
• Justifica por qué un Tier IV usa topología 2N+1 y qué falla único tolera.

## Slide 9
📝 Reto verificable
• Reto: produce el informe de evaluación física de una sala de equipos (real o sobre plano) con mapa de capas y tabla de hallazgos priorizada.
• Criterio de aceptación:
• El mapa muestra al menos 4 capas de defensa en profundidad.
• Cada hallazgo tiene estado, nivel de riesgo (P×I) y recomendación accionable.
• Se evalúan las tres dimensiones ambientales: acceso, clima (HVAC) y energía.
• Cada recomendación referencia un control de la familia PE de NIST SP 800-53.

## Slide 10
⚠️ Errores comunes
• "Tengo biometría pero entran extraños" — Tailgating: la biometría no impide que alguien pase detrás. Añade esclusa/torniquete y concienciación.
• "La sala se sobrecalienta pese al AC" — Mala gestión de flujo de aire (mezcla hot/cold aisle). Implementa contención de pasillos y paneles ciegos.
• "El generador no arrancó en el corte real" — Falta de pruebas periódicas con carga. Programa pruebas mensuales y mantenimiento del combustible.
• "Instalaron sprinklers sobre los racks" — El agua destruye electrónica. Evalúa clean agent (FM-200/Novec) o pre-action para salas de TI.
• "El botón EPO se activó por accidente" — EPO sin tapa/guarda. Añade cubierta protegida y señalización clara.
• "Las cámaras no cubren la puerta trasera" — Ángulos ciegos. Reubica cámaras y valida cobertura con recorrido físico.

## Slide 11
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Cuál es la temperatura "correcta" de un datacenter?
• ASHRAE TC 9.9 recomienda un rango recomendado de 18–27 °C y humedad relativa de 40–60 %. Operar más fresco gasta energía sin beneficio; más caliente acorta la vida del hardware.
• ❓ ¿UPS o generador?
• Ambos. El UPS cubre los segundos hasta que el generador arranca y acondiciona la energía; el generador provee autonomía prolongada. Son capas complementarias, no alternativas.
• ❓ ¿Por qué CPTED antes que guardias y cámaras?
• Porque diseñar el entorno para disuadir y controlar accesos de forma natural reduce la carga sobre los controles activos (guardias, CCTV) y baja el costo total. La detección y respuesta se apoyan en un buen diseño de base.
• ❓ ¿Qué diferencia un Tier III de un Tier IV?

## Slide 12
🔗 Referencias
• Chapple, Stewart & Gibson. (ISC)² CISSP Official Study Guide, 9.ª ed., Sybex — Dominio 3 (Physical Security).
• NIST. Security and Privacy Controls for Information Systems — SP 800-53 Rev.5, familia PE.
• ASHRAE Technical Committee 9.9. Thermal Guidelines for Data Processing Environments.
• Uptime Institute. Tier Classification System — uptimeinstitute.com.
• NFPA 75/76 — Standard for the Protection of Information Technology Equipment.