## Slide 1
Clase 269 — Radio definida por software (SDR)
parte 13 seguridad movil iot e inalambrica
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Introducir la radio definida por software (SDR) como herramienta para descubrir, capturar y analizar señales inalámbricas más allá de WiFi y Bluetooth: mandos remotos sub-GHz, sensores ISM, telemetría y protocolos propietarios. El alumno aprenderá conceptos de RF (IQ, frecuencia, ancho de banda, modulación), capturará señales con un RTL-SDR/HackRF y las demodulará para entender su contenido, respetando siempre la legalidad del espectro.

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Explicar conceptos de RF: muestras IQ, frecuencia central, ancho de banda y modulación.
• Configurar un SDR (RTL-SDR/HackRF) con GQRX/SDR#.
• Descubrir y localizar señales en el espectro (waterfall).
• Capturar señales a fichero IQ para análisis offline.
• Demodular señales simples (OOK/ASK, FSK) con GNU Radio o Universal Radio Hacker.
• Analizar un protocolo sub-GHz de un dispositivo propio (p. ej. un mando).

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — Fundamentos de RF e IQ
• 2 — Hardware SDR (RTL-SDR/HackRF)
• 3 — Waterfall y descubrimiento
• 4 — Modulaciones (OOK/ASK, FSK)
• 5 — Captura IQ
• 6 — GNU Radio y URH
• 7 — Legalidad del espectro

## Slide 5
📖 Definiciones y características
• SDR: radio cuyo procesamiento se hace en software sobre muestras digitalizadas. Característica: flexible para muchas bandas y protocolos.
• Muestras IQ: representación compleja (in-phase/quadrature) de la señal. Característica: contienen amplitud y fase para demodular cualquier esquema.
• OOK/ASK: modulación por presencia/ausencia o amplitud de portadora, típica de mandos baratos. Característica: fácil de demodular visualmente.
• FSK: modulación por desplazamiento de frecuencia. Característica: común en sensores y telemetría.
• GNU Radio: framework de flujogramas para procesar señales. Característica: construye demoduladores por bloques.
• Universal Radio Hacker (URH): herramienta que descubre, demodula y decodifica protocolos inalámbricos. Característica: acelera el análisis de tramas.

## Slide 6
🧰 Herramientas y preparación
• RTL-SDR (recepción, ~24–1766 MHz) o HackRF One (TX/RX 1 MHz–6 GHz, solo TX en laboratorio propio y bandas permitidas).
• GQRX/SDR# para exploración, GNU Radio Companion y URH para análisis.
• rtltest -t # prueba del RTL-SDR
• gqrx # exploración con waterfall
• rtlsdr -f 433920000 -s 2048000 -g 40 captura.iq

## Slide 7
🧪 Laboratorio guiado
• Conecta el SDR y verifica con rtltest que funciona sin pérdidas de muestras.
• Explora el espectro: en GQRX, sintoniza la banda ISM de 433 MHz y observa el waterfall mientras accionas un mando propio.
• Localiza la señal: identifica la frecuencia central exacta de la ráfaga del mando.
• Captura IQ: graba la transmisión con rtlsdr o desde URH a la frecuencia adecuada.
• Determina la modulación: en URH, visualiza la señal y decide si es OOK/ASK o FSK.
• Demodula y decodifica: ajusta parámetros (samples/símbolo, umbral) hasta obtener los bits; identifica preámbulo y payload.
• Interpreta el protocolo: compara varias pulsaciones para ver qué campos cambian (contador rolling code vs. código fijo).

## Slide 8
✍️ Ejercicios
• Identifica la frecuencia central de un mando propio con GQRX.
• Captura tres pulsaciones del mismo botón a fichero IQ.
• Clasifica la modulación observando la forma de onda en URH.
• Decodifica los bits de la trama y localiza el preámbulo.
• Compara pulsaciones para determinar si usa código fijo o rolling code.
• Documenta los parámetros necesarios para reproducir la captura.

## Slide 9
📝 Reto verificable
• Captura y decodifica la señal de un dispositivo sub-GHz propio (mando de garaje viejo, estación meteorológica, sensor). Criterio de aceptación: entregas la frecuencia, la modulación y la tasa de símbolo correctas, y una decodificación de los bits del payload con identificación de al menos el preámbulo y un campo de datos. No se requiere ni se permite retransmitir señales.

## Slide 10
⚠️ Errores comunes
• rtltest reporta pérdidas — USB saturado o ganancia mal; baja el sample rate
• No veo la señal en el waterfall — Frecuencia/ganancia incorrectas; ajusta y amplía el span
• Demodulación da bits aleatorios — Samples/símbolo o umbral mal; recalíbralos en URH
• Señal muy débil — Antena inadecuada; usa una sintonizada a la banda
• Frecuencia ligeramente desviada — Error de PPM del SDR; calíbralo con rtltest -p

## Slide 11
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Puedo capturar cualquier frecuencia con un RTL-SDR?
• No: cubre aproximadamente 24 MHz–1.7 GHz y solo recibe. Para bandas más altas o transmitir necesitas hardware como HackRF, siempre dentro de la ley.
• ❓ ¿Es legal escuchar señales de radio?
• Depende del país y de la banda. Escuchar tus propios dispositivos en bandas ISM suele ser aceptable; interceptar comunicaciones ajenas o transmitir sin licencia no lo es.
• ❓ ¿Qué es un rolling code y por qué importa?
• Un código que cambia en cada uso para evitar ataques de repetición; distinguirlo de un código fijo es clave al analizar mandos y sistemas de acceso.

## Slide 12
🔗 Referencias
• GNU Radio: <https://www.gnuradio.org/>
• Universal Radio Hacker: <https://github.com/jopohl/urh>
• RTL-SDR: <https://www.rtl-sdr.com/> · GQRX: <https://gqrx.dk/>
• Practical IoT Hacking, caps. de radio — Chantzis et al.