## Slide 1
Clase 270 — Ataques a RFID y NFC
parte 13 seguridad movil iot e inalambrica
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Comprender y auditar tecnologías RFID de baja frecuencia (125 kHz) y alta frecuencia/NFC (13.56 MHz): cómo funcionan las tarjetas de acceso y de transporte, sus debilidades criptográficas históricas (MIFARE Classic/Crypto-1), y cómo leer, analizar y clonar tags propios con un Proxmark3. El alumno también entenderá los riesgos de los sistemas de control de acceso basados en credenciales de proximidad y cómo endurecerlos.

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Distinguir RFID LF (125 kHz) de HF/NFC (13.56 MHz) y sus estándares.
• Leer e identificar tags con un Proxmark3.
• Explicar la debilidad de MIFARE Classic (Crypto-1) y los ataques nested/darkside.
• Recuperar claves y volcar el contenido de una tarjeta MIFARE propia.
• Clonar un tag propio a una tarjeta regrabable (magic card).
• Recomendar controles para sistemas de acceso por proximidad.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — Fundamentos RFID/NFC
• 2 — LF 125 kHz (EM4100/HID)
• 3 — HF/NFC 13.56 MHz (MIFARE, NTAG)
• 4 — Crypto-1 y ataques a MIFARE
• 5 — Proxmark3: lectura y volcado
• 6 — Clonado y magic cards
• 7 — Endurecimiento de accesos

## Slide 5
📖 Definiciones y características
• RFID LF (125 kHz): tags simples tipo EM4100/HID Prox que suelen transmitir solo un ID sin cifrado. Característica: clonables trivialmente.
• NFC (13.56 MHz): subconjunto de HF para comunicación de corto alcance (pagos, tags NTAG). Característica: soportado por smartphones.
• MIFARE Classic: tarjeta HF con el cifrado propietario Crypto-1. Característica: roto; sus claves se recuperan en segundos/minutos.
• Proxmark3: herramienta versátil de lectura/escritura/emulación RFID LF y HF. Característica: soporta ataques a MIFARE y clonado.
• Ataque nested/darkside: técnicas que explotan debilidades de Crypto-1 para recuperar claves de sectores. Característica: requieren al menos una clave o son de fuerza reducida.
• Magic card: tarjeta con bloque 0 regrabable que permite fijar un UID arbitrario. Característica: usada para clonar MIFARE Classic.

## Slide 6
🧰 Herramientas y preparación
• Proxmark3 (RDV4/Easy) con firmware Iceman, o ACR122U para NFC básico.
• libnfc/mfoc/mfcuk en Linux para MIFARE; NFC Tools en móvil.
• Tarjetas y tags propios; magic cards para pruebas de clonado.
• [usb] pm3 --> hf search # detectar tarjeta HF/NFC
• [usb] pm3 --> lf search # detectar tag LF
• [usb] pm3 --> hf mf autopwn # ataque automatizado (tarjeta propia)

## Slide 7
🧪 Laboratorio guiado
• Identifica tus tags: con lf search y hf search determina la tecnología de tarjetas propias.
• LF simple: lee un EM4100 propio (lf em 410x reader) y observa que solo entrega un ID.
• HF/NFC: con hf 14a info obtén UID, ATQA/SAK y el tipo de MIFARE.
• Ataca MIFARE Classic (propia): ejecuta hf mf autopwn (o mfoc) para recuperar claves de los sectores.
• Vuelca la tarjeta: genera el dump completo y ábrelo para inspeccionar los datos de los bloques.
• Clona a magic card: escribe el dump y fija el UID en una magic card y verifica que el lector la reconoce igual.
• Analiza NTAG/NDEF: lee un tag NTAG213 propio y su registro NDEF con NFC Tools.

## Slide 8
✍️ Ejercicios
• Identifica y clasifica tres tags propios por frecuencia y estándar.
• Extrae el ID de un tag LF EM4100 propio.
• Recupera las claves de una MIFARE Classic propia y explica qué ataque se usó.
• Vuelca y analiza los sectores de una tarjeta propia.
• Clona un tag propio a una magic card y verifica la lectura.
• Redacta tres recomendaciones para endurecer un sistema de acceso por proximidad.

## Slide 9
📝 Reto verificable
• Recupera todas las claves de una tarjeta MIFARE Classic de tu propiedad, vuelca su contenido y clónala a una magic card. Criterio de aceptación: el clon es reconocido por el mismo lector que la original (mismo UID y datos), y documentas qué ataque recuperó las claves y por qué Crypto-1 lo hizo posible.

## Slide 10
⚠️ Errores comunes
• hf search no detecta nada — Tag HF fuera de antena o es LF; prueba lf search
• autopwn no recupera claves — Tarjeta no es Classic (DESFire) o hardened; usa otra técnica
• Clon no funciona en el lector — El backend valida más que el UID; clona todos los sectores
• Magic card rechaza el UID — Tipo de magic (gen1a/gen2) equivocado; usa el comando adecuado
• Lecturas intermitentes — Mala posición/antena; centra el tag sobre la antena

## Slide 11
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Por qué MIFARE Classic sigue en uso si su cifrado está roto?
• Por costo e inercia de despliegue. Muchos sistemas heredados no se han migrado, aunque las alternativas seguras (DESFire) existen desde hace años.
• ❓ ¿Clonar un tag LF es realmente tan fácil?
• Sí: la mayoría solo emite un ID sin autenticación, así que leerlo y reescribirlo en un tag regrabable basta. Por eso no debe usarse como único control de acceso.
• ❓ ¿Puedo clonar tarjetas de pago o transporte con esto?
• No de forma útil ni legal: los sistemas de pago usan criptografía fuerte y validación en backend; intentarlo es fraude.

## Slide 12
🔗 Referencias
• Proxmark3 (Iceman): <https://github.com/RfidResearchGroup/proxmark3>
• libnfc/mfoc: <https://github.com/nfc-tools>
• Investigación sobre Crypto-1 (Nohl, Garcia et al.) — publicaciones académicas de la ruptura de MIFARE.
• Practical IoT Hacking, caps. de RFID — Chantzis et al.