## Slide 1
Clase 273 — Seguridad de sistemas de control industrial (ICS/SCADA)
parte 13 seguridad movil iot e inalambrica
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Entender la seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) y SCADA que operan infraestructura crítica —agua, energía, manufactura— donde un fallo tiene consecuencias físicas. El alumno aprenderá el modelo Purdue, los protocolos industriales inseguros por diseño (Modbus, DNP3, S7), la diferencia de prioridades entre TI y OT, y practicará enumeración y análisis de protocolos contra un simulador de laboratorio, nunca contra sistemas en producción.

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Describir el modelo Purdue y la segmentación TI/OT.
• Explicar por qué los protocolos ICS carecen de autenticación y cifrado.
• Enumerar dispositivos y protocolos ICS con herramientas seguras.
• Analizar tráfico Modbus/DNP3 en Wireshark.
• Interactuar con un PLC simulado para leer/escribir registros en laboratorio.
• Aplicar controles de IEC 62443 y NIST SP 800-82 a un caso.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — ICS vs. TI: prioridades
• 2 — Modelo Purdue y zonas
• 3 — Componentes: PLC, HMI, RTU, DCS
• 4 — Protocolos (Modbus, DNP3, S7)
• 5 — Enumeración segura
• 6 — Casos: Stuxnet, TRITON, Ukraine
• 7 — IEC 62443 y SP 800-82

## Slide 5
📖 Definiciones y características
• SCADA: sistema de supervisión y adquisición de datos que monitoriza y controla procesos distribuidos. Característica: prioriza disponibilidad y tiempo real.
• PLC (Controlador Lógico Programable): dispositivo que ejecuta la lógica de control de un proceso físico. Característica: acepta comandos de escritura sin autenticar en muchos protocolos.
• Modelo Purdue: arquitectura de referencia por niveles (0 proceso físico a 5 red corporativa). Característica: guía la segmentación entre OT y TI.
• Modbus: protocolo industrial simple y ubicuo. Característica: sin autenticación ni cifrado; cualquiera en la red puede leer/escribir registros.
• DNP3: protocolo común en servicios eléctricos/agua. Característica: más rico que Modbus pero también inseguro sin Secure Authentication.
• Zona desmilitarizada industrial (iDMZ): capa intermedia entre TI y OT. Característica: control de flujo estricto entre niveles Purdue.

## Slide 6
🧰 Herramientas y preparación
• Simuladores: Conpot (honeypot ICS), GRFICS (planta virtual), OpenPLC, ModbusPal, PLC de práctica propio.
• Wireshark con disectores Modbus/DNP3, nmap con scripts NSE ICS (solo contra simuladores), pymodbus.
• nmap -Pn -p 502 --script modbus-discover <ipsimulador> # enumerar Modbus
• python3 -c "from pymodbus.client import ModbusTcpClient as C;\
• c=C('127.0.0.1',port=502);print(c.readholdingregisters(0,10).registers)"
• wireshark -k -i lo -f "tcp port 502"

## Slide 7
🧪 Laboratorio guiado
• Levanta el laboratorio: despliega OpenPLC/GRFICS o Conpot en una red aislada.
• Dibuja el modelo Purdue del entorno simulado: ubica proceso, PLC, HMI y red.
• Enumera de forma segura: con nmap contra el simulador, identifica el puerto 502 y usa modbus-discover.
• Analiza el protocolo: captura tráfico Modbus en Wireshark y descompón funciones (read/write coils, holding registers).
• Interactúa con el PLC: con pymodbus lee registros y, en tu simulador, escribe un valor observando el efecto en la HMI/proceso simulado.
• Estudia casos reales: analiza cómo Stuxnet, la red eléctrica de Ucrania y TRITON comprometieron OT y qué controles habrían ayudado.
• Propón defensas: segmentación Purdue/iDMZ, monitorización pasiva, allowlisting, IEC 62443 zonas y conductos.

## Slide 8
✍️ Ejercicios
• Explica tres diferencias de prioridades entre seguridad TI y OT.
• Sitúa PLC, HMI, historiador y firewall en los niveles del modelo Purdue.
• Enumera un PLC Modbus simulado y lista sus registros.
• Descompón una transacción Modbus capturada indicando función y datos.
• Escribe un registro en tu simulador y describe el impacto en el proceso.
• Resume un incidente ICS real y los controles IEC 62443 que lo habrían mitigado.

## Slide 9
📝 Reto verificable
• Sobre un PLC simulado propio, demuestra la ausencia de autenticación de Modbus: lee y modifica un holding register y observa el cambio reflejado en la HMI/proceso simulado. Criterio de aceptación: documentas la transacción Modbus (función, dirección, valor) con evidencia de captura, y propones al menos dos controles concretos de segmentación/monitorización que reducirían el riesgo en un entorno real.

## Slide 10
⚠️ Errores comunes
• Escaneo detiene el proceso — Nunca escanees producción; usa solo simuladores y escaneo pasivo real
• Wireshark no descompone Modbus — Puerto no estándar; fuerza el disector "Decode As" TCP/502
• pymodbus no conecta — Firewall/segmentación o IP/puerto erróneos; verifica el simulador
• Registros vacíos — Dirección/función incorrecta; revisa el mapa de memoria del PLC
• Confundir coils y registers — Tipos de datos distintos; consulta la especificación Modbus

## Slide 11
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Por qué no puedo escanear un ICS como una red TI normal?
• Porque muchos dispositivos OT son frágiles: un escaneo agresivo puede colgar un PLC y detener un proceso físico con consecuencias graves. En OT se prioriza el análisis pasivo.
• ❓ ¿Por qué los protocolos industriales no tienen cifrado?
• Se diseñaron hace décadas para redes aisladas y deterministas, priorizando latencia y fiabilidad. La convergencia TI/OT los expuso sin que su diseño evolucionara.
• ❓ ¿Qué marco debo seguir para asegurar OT?
• IEC 62443 (zonas y conductos, niveles de seguridad SL) y NIST SP 800-82 son las referencias centrales para arquitectura y controles.

## Slide 12
🔗 Referencias
• NIST SP 800-82 Rev. 3: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final>
• ISA/IEC 62443: <https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards>
• MITRE ATT&CK for ICS: <https://attack.mitre.org/matrices/ics/>
• Conpot: <https://github.com/mushorg/conpot> · GRFICS: <https://github.com/Fortiphyd/GRFICSv2>