## Slide 1
Clase 275 — Seguridad de dispositivos médicos
parte 13 seguridad movil iot e inalambrica
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Comprender los riesgos de ciberseguridad únicos de los dispositivos médicos —donde un fallo puede causar daño físico directo a un paciente— y cómo se evalúan y regulan. El alumno estudiará la superficie de ataque de dispositivos implantables (marcapasos, bombas de insulina) y hospitalarios (bombas de infusión, monitores), los estándares y regulaciones aplicables (FDA, IEC 62304/80001, MDR), y el marco ético/legal que hace de esta un área especialmente sensible.

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Describir la superficie de ataque de dispositivos médicos implantables y hospitalarios.
• Explicar por qué los sistemas médicos priorizan seguridad del paciente (safety) y disponibilidad.
• Identificar vulnerabilidades históricas reales y su impacto.
• Aplicar el marco regulatorio (FDA, IEC 62304, IEC 80001, MDR) a un caso.
• Ejecutar divulgación coordinada de vulnerabilidades de forma responsable.
• Recomendar controles alineados con guías de la FDA y AAMI.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — Panorama y safety vs. security
• 2 — Dispositivos implantables
• 3 — Dispositivos hospitalarios
• 4 — Vulnerabilidades históricas
• 5 — Regulación (FDA, IEC, MDR)
• 6 — SBOM y gestión de parches
• 7 — Divulgación coordinada

## Slide 5
📖 Definiciones y características
• Dispositivo médico implantable (IMD): dispositivo dentro del cuerpo (marcapasos, DAI) con telemetría inalámbrica. Característica: restricciones severas de energía y de seguridad del paciente.
• Bomba de infusión: dispositivo que administra fármacos; frecuentemente en red. Característica: una manipulación de dosis puede ser letal.
• Safety vs. security: safety protege al paciente de fallos; security protege de ataques. Característica: en medicina, security es un requisito de safety.
• IEC 62304: estándar del ciclo de vida del software de dispositivos médicos. Característica: exige gestión de riesgos del software.
• IEC 80001: gestión de riesgo de dispositivos médicos en redes de TI. Característica: gobierna su integración hospitalaria.
• SBOM (Software Bill of Materials): inventario de componentes de software. Característica: la FDA lo exige para rastrear vulnerabilidades de terceros.

## Slide 6
🧰 Herramientas y preparación
• Solo unidades de laboratorio propias / retiradas de servicio o simuladores; nunca dispositivos clínicos activos.
• Técnicas heredadas de esta parte: análisis de firmware (267), hardware UART/JTAG (268), SDR (269) y BLE (271) aplicadas éticamente.
• Documentación regulatoria: FDA guidance, MDS2 (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security).
• Enfoque de esta clase: mayormente conceptual, regulatorio y de proceso.
• El laboratorio práctico consiste en análisis de caso, modelado de amenazas
• y redacción de un informe de divulgación coordinada — NO en atacar hardware médico real.

## Slide 7
🧪 Laboratorio guiado
• Elige un caso público documentado (p. ej. vulnerabilidades divulgadas en bombas de infusión o marcapasos) a partir de avisos de la FDA/ICS-CERT (CISA).
• Modela la amenaza: identifica activos (paciente, dosis, telemetría), vectores (RF, red, físico) y consecuencias de safety.
• Mapea la superficie de ataque por capas (app clínica, red hospitalaria, RF del implante, firmware) reutilizando el enfoque de la clase 266.
• Evalúa controles existentes: cifrado de telemetría, autenticación, límites de dosis codificados por hardware, watchdog.
• Aplica el marco regulatorio: relaciona el caso con requisitos de la guía de la FDA, IEC 62304 y IEC 80001.
• Redacta una divulgación coordinada: simula un informe responsable dirigido al fabricante (impacto, reproducción a alto nivel, plazo, sin exploit público).
• Propón mitigaciones: SBOM, segmentación de red clínica, actualizaciones firmadas, límites de seguridad físicos.

## Slide 8
✍️ Ejercicios
• Enumera la superficie de ataque de un marcapasos con telemetría inalámbrica.
• Explica por qué en medicina la seguridad es un requisito de safety.
• Resume una vulnerabilidad médica real divulgada y su impacto potencial.
• Relaciona un hallazgo con IEC 62304 e IEC 80001.
• Redacta un borrador de aviso de divulgación coordinada.
• Diseña un límite de seguridad de hardware que evite una sobredosis por software.

## Slide 9
📝 Reto verificable
• Elabora un informe de evaluación de riesgo y divulgación coordinada para un dispositivo médico (basado en un caso público o una unidad de laboratorio propia). Criterio de aceptación: el informe incluye un modelo de amenazas con al menos tres vectores, mapea cada riesgo a un requisito regulatorio concreto (FDA/IEC), y propone un proceso de divulgación responsable con plazos, sin publicar ningún exploit funcional.

## Slide 10
⚠️ Errores comunes
• Síntoma / problema — Causa y cómo abordarlo
• Probar hardware clínico activo — Riesgo a vidas y delito; usa solo unidades de laboratorio o análisis de casos
• Tratar security y safety por separado — En medicina se integran; modela ambas juntas
• Publicar el exploit sin coordinar — Puede causar daño; sigue divulgación coordinada con el fabricante
• Ignorar el ciclo de vida largo — Dispositivos operan décadas; planifica parcheo y SBOM
• Asumir red aislada — Los hospitales están cada vez más conectados; aplica IEC 80001

## Slide 11
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Por qué la seguridad de dispositivos médicos es diferente de otro IoT?
• Porque el impacto es directo sobre la salud y la vida del paciente, el ciclo de vida es larguísimo, el parcheo es difícil (requiere revalidación clínica) y hay regulación estricta.
• ❓ ¿Puedo investigar la seguridad de un dispositivo médico legalmente?
• Sí, sobre unidades propias/retiradas de servicio y siguiendo divulgación coordinada. Muchos fabricantes tienen programas de reporte. Nunca sobre dispositivos conectados a pacientes.
• ❓ ¿Qué papel juega el SBOM?
• Permite saber qué componentes de terceros usa el dispositivo para reaccionar cuando aparece una vulnerabilidad en una librería, algo crítico dado su ciclo de vida prolongado.

## Slide 12
🔗 Referencias
• FDA — Cybersecurity in Medical Devices: <https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/cybersecurity>
• CISA ICS Medical Advisories: <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories>
• IEC 62304 e IEC 80001 (ciclo de vida y gestión de riesgo en red).
• Practical IoT Hacking, secciones de dispositivos médicos — Chantzis et al.