## Slide 1
Clase 014 — Direccionamiento IP y subnetting
parte 0 fundamentos y prerrequisitos
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Calcular subredes con soltura, algo que necesitarás constantemente para definir el alcance de un escaneo, segmentar una red o interpretar un rango objetivo. Al terminar sabrás pasar entre notación decimal, binaria y CIDR, calcular direcciones de red, broadcast, rango de hosts y dividir una red en subredes.

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Convertir direcciones IP entre decimal y binario.
• Interpretar máscaras de red y notación CIDR.
• Calcular red, broadcast, primer/último host y número de hosts.
• Dividir una red en subredes (subnetting/VLSM).
• Reconocer rangos privados, especiales y su relevancia en seguridad.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — IPv4 y binario
• 2 — Máscara de red
• 3 — Notación CIDR
• 4 — Red y broadcast
• 5 — Cálculo de hosts
• 6 — Subnetting
• 7 — VLSM

## Slide 5
📖 Definiciones y características
• Máscara de red: patrón de bits que separa la porción de red de la de host. Clave: /24 = 255.255.255.0 = 24 bits de red.
• CIDR: notación IP/prefijo que reemplazó las clases A/B/C. Clave: permite prefijos arbitrarios y agregación de rutas.
• Dirección de red: primera del bloque, con todos los bits de host a 0. Clave: no se asigna a hosts.
• Broadcast: última del bloque, con todos los bits de host a 1. Clave: tampoco es asignable.
• Hosts utilizables: 2^(bits de host) − 2. Clave: se restan red y broadcast (salvo /31, /32).
• Rangos privados (RFC 1918): 10/8, 172.16/12, 192.168/16. Clave: no enrutables en Internet; típicos de laboratorios y LAN.

## Slide 6
🧰 Herramientas y preparación
• Bastan papel y lápiz para aprender de verdad. Para verificar: ipcalc (Linux), sipcalc, o la calculadora del sistema en modo programador. En Kali:
• sudo apt install ipcalc sipcalc
• Evita depender de calculadoras online al principio: el objetivo es entender el cálculo, no automatizarlo.

## Slide 7
🧪 Laboratorio guiado
• Decimal a binario. Convierte a mano 192.168.10.0 y 255.255.255.192 a binario. Verifica:
• ipcalc 192.168.10.0/26
• Analiza un bloque /24. Para 10.10.10.0/24 determina: máscara, dirección de red, broadcast, primer y último host, número de hosts.
• Subnetear. Divide 192.168.1.0/24 en 4 subredes iguales (/26). Escribe para cada una: red, rango de hosts y broadcast.
• Verifica con la herramienta:
• ipcalc 192.168.1.0/24 -s 62 62 62 62
• sipcalc 192.168.1.0/26

## Slide 8
✍️ Ejercicios
• ¿Cuántos hosts utilizables tiene un /22? ¿Y un /30?
• Para 10.20.30.45/27, calcula la dirección de red y el broadcast.
• Divide 192.168.100.0/24 en 8 subredes; da la 3ª subred completa.
• Diseña con VLSM un plan para 3 departamentos de 60, 30 y 10 hosts partiendo de un /24.
• Explica por qué un /31 puede usarse en enlaces punto a punto pese a la regla −2.
• Determina si 192.168.5.130 y 192.168.5.200 están en la misma subred /26.

## Slide 9
📝 Reto verificable
• Diseña un plan de direccionamiento para una organización ficticia con cuatro segmentos de distinto tamaño (por ejemplo 200, 60, 12 y un enlace WAN) partiendo de un único bloque /23, usando VLSM para no desperdiciar direcciones. Entrega una tabla con red, máscara, rango de hosts y broadcast de cada segmento.
• Criterio de aceptación: las subredes no se solapan, cada una tiene la máscara mínima que satisface su número de hosts, y la suma cabe en el /23 asignado. Verificable con ipcalc/sipcalc sobre cada subred de la tabla.

## Slide 10
⚠️ Errores comunes
• Olvidar restar red y broadcast — Los hosts utilizables son 2^n − 2, no 2^n.
• Subredes solapadas en VLSM — Asignaste sin ordenar por tamaño. Empieza por la subred más grande.
• Confundir /24 con 255.255.0.0 — /24 es 255.255.255.0. Cuenta los bits a 1.
• Poner un host en la dirección de red o broadcast — No son asignables (salvo /31, /32). Usa el rango intermedio.
• Mezclar bits de red al subnetear — Trabaja en binario para ver claramente la frontera red/host.

## Slide 11
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Por qué importa el subnetting en seguridad? Define el alcance: un /24 son 254 hosts a escanear; equivocarte de máscara deja objetivos fuera o incluye redes que no debías tocar. También es la base de la segmentación defensiva.
• ❓ ¿Sigo necesitando saber esto con IPv6? IPv6 usa prefijos igual (p. ej. /64), aunque el cálculo de hosts cambia por su tamaño. Los conceptos de red/prefijo se trasladan.
• ❓ ¿Puedo usar siempre una calculadora? Para trabajar sí, pero entender el cálculo te permite razonar rangos al vuelo durante un pentest y detectar errores de la herramienta.
• ❓ ¿Qué es APIPA (169.254.x.x)? Direcciones autoasignadas cuando falla DHCP. Verlas suele indicar un problema de red, útil como señal diagnóstica.

## Slide 12
🔗 Referencias
• RFC 4632 (CIDR) — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632>
• RFC 1918 (direcciones privadas) — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>
• man 1 ipcalc, man 1 sipcalc
• Cisco: Subnetting básico — <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html>